ANEXO iii – DEMONSTRAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES (PROVA DE CONCEITO)

Pregão Eletrônico nº 19/2019 - Processo Administrativo nº 1763/2017

| REF. ANEXO II | DESCRIÇÃO | DOCUMENTO | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Todos os equipamentos, peças ou componentes que integram a solução deverão ser novos, sem uso, ainda em linha de fabricação e constantes em catálogo do fabricante. Não serão aceitos equipamentos usados, remanufaturados, de demonstração ou soluções ad hoc, compostas com o objetivo exclusivo de atender às especificações deste Anexo. |  |  |  |
| 3.4 | A solução ofertada não poderá estar na lista de EOL do fabricante nos próximos 24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do contrato, tampouco poderá constar na lista de EOSL do fabricante nos próximos 60 (sessenta) meses a partir da assinatura do contrato. |  |  |  |
| 3.7 | As fibras óticas e interfaces GBIC utilizadas devem ser ou suportar o tipo Multimodo. A solução fornecida deverá adaptar-se perfeitamente ao ambiente computacional do Coren-SP e ser comprovadamente compatível e interoperável com seus elementos componentes. |  |  |  |
| 4.11 | A solução deverá se disponibilizada com todos os cabos, conectores, PDUs, tomadas e demais elementos necessários, e contar com o perfeito acondicionamento, interligação, comunicação e alimentação elétrica de seus componentes no ambiente computacional do Coren-SP, bem como com as últimas versões de firmware e software existentes na data de instalação. |  |  |  |
| 4.1.2 | No caso de utilização de produto externo ao equipamento, quando expressamente autorizado nas especificações técnicas ou recomendações do fabricante, a Contratada deve fornecer todos os componentes necessários ao seu funcionamento e integração, como servidores ou notebooks, licenças de sistema operacional, licenças de software, licenças para virtualização, dentre outros. |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Será aceito o fornecimento do servidor virtual, compatível com VMware vSphere, para instalação no ambiente virtualizado do Coren-SP. |  |  |  |
| 4.1.4 | O Sistema Operacional da solução deverá ser desenvolvido, mantido e suportado tecnológica e comercialmente pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitos Sistemas Operacionais OEM. |  |  |  |
| 4.1.5 | O fornecimento de qualquer equipamento, componente, meio de comunicação, software ou firmware suplementares é de responsabilidade da Contratada, sendo todos os licenciamentos necessários fornecidos, integralmente e às suas expensas, nas capacidades totais especificadas. |  |  |  |
| 4.2.1.1 | A solução ofertada deverá ser compatível com: Sistemas Operacionais Microsoft Windows Server, versão 2012R2 e superiores, utilizando o driver Microsoft MPIO; |  |  |  |
| 4.2.1.2 | A solução ofertada deverá ser compatível com: Sistemas operacionais Linux, utilizando o driver MPIO nativo; |  |  |  |
| 4.2.1.3 | A solução ofertada deverá ser compatível com: Plataforma OpenStack, utilizando o driver MPIO nativo; |  |  |  |
| 4.2.1.4 | A solução ofertada deverá ser compatível com: Softwares VMware ESXi, versão 5.5 e superiores, utilizando a VAAI ou VASA e o driver MPIO nativo, permitindo o provisionamento de datastores VMware diretamente a partir de interface de gerenciamento Vcenter. |  |  |  |
| 4.2.2 | A solução deverá ocupar, no máximo, 3Us e ser compatível com rack padrão EIA-310D, de 19” com dimensões de 2100mm de altura, 600mm de largura e 1000mm de profundidade. |  |  |  |
| 4.2.3 | Deverão ser fornecidos todos os elementos necessários para a correta fixação do equipamento na rack mencionada. |  |  |  |
| 4.2.4 | As gavetas de disco da solução deverão ser SFF, assim como os discos fornecidos. |  |  |  |
| 4.2.5.1 | Deverá permitir o acesso às LUNs a partir de qualquer uma das portas de front-end de modo simultâneo, utilizando-se os drivers MPIO nativos especificados no item 4.2.1; |  |  |  |
| 4.2.5.2 | Deverá permitir o acesso aos file systems a partir de qualquer uma das portas de front-end, de modo simultâneo. |  |  |  |
| 4.2.6 | A solução deverá permitir acréscimo, manutenção, reparo ou substituição de componentes que permitam esses tipos de operações, sejam eles hardware ou software, de maneira transparente, com o sistema em operação (online) e sem interrupção no acesso aos dados armazenados, ou seja (não disruptivo). |  |  |  |
| 4.2.7 | Todos os componentes que influenciam na performance e na disponibilidade da solução (discos, processadores, memória, interfaces ethernet) deverão ser igualmente distribuídos entre suas unidades controladoras. |  |  |  |
| 4.3.1.1 | Deverá suportar, nativamente e sem a utilização de equipamentos adicionais, os protocolos: iSCSI e FC; |  |  |  |
| 4.3.1.2 | Deverá suportar, nativamente e sem a utilização de equipamentos adicionais, os protocolos: 802.1q, IEEE 802.3ad e Jumbo Frames; |  |  |  |
| 4.3.1.3 | Deverá suportar, nativamente e sem a utilização de equipamentos adicionais, os protocolos: NFS e SMB, ambos nas versões 2, 3 ou superior. |  |  |  |
| 4.4.1 | Deverá possuir duas controladoras de processamento de I/O (entrada/saída) totalmente redundantes e que: |  |  |  |
| 4.4.1.1 | Suportem mecanismo de multipath dinâmico; |  |  |  |
| 4.4.1.2 | Operem em modo ativo/ativo, com balanceamento de carga, ou seja, todos os volumes deverão ser acessados por todas as controladoras de processamento de I/O que compõem a solução; |  |  |  |
| 4.4.1.3 | As controladoras deverão ser conectadas entre si por meio de conexões dedicadas (ou rede exclusiva e dedicada para este fim). |  |  |  |
| 4.4.1.3.1 | Todos os componentes necessários para a conexão das controladoras deverão estar incluídos, não sendo permitido o compartilhamento de recursos da rede de armazenamento de dados (SAN) ou da rede ethernet. |  |  |  |
| 4.4.2 | A solução deverá possuir no mínimo 1 processador com no mínimo 6 (seis) núcleos com 1,5GHz cada, ou superior, por controladora; |  |  |  |
| 4.4.3 | Deverá possuir no mínimo 32GB de memória cache tipo DRAM DDR3, ou superior, por controladora. |  |  |  |
| 4.4.3.1 | Deverá implementar proteção por ECC; |  |  |  |
| 4.4.3.2 | Para composição do cache não poderão ser utilizados discos flash; |  |  |  |
| 4.4.3.3 | Serão aceitos equipamentos que não possuem ou não utilizem memórias do tipo NVRAM, desde que protegidos por baterias ou outro método de proteção dos dados mantidos em memória. |  |  |  |
| 4.4.3.3.1 | No caso de uso de baterias: Estas devem ser redundantes; |  |  |  |
| 4.4.3.3.2 | No caso de uso de baterias: Em caso de falha de alimentação elétrica, deverá ser garantida a preservação de dados ainda não gravados em mídia de armazenamento pelo período mínimo de 72 (setenta e duas) horas. |  |  |  |
| 4.5.1 | A solução deverá possuir reserva de hot-spare global ou por agrupamento/pool de mídias: |  |  |  |
| 4.5.1.1 | Redistribuindo automaticamente os dados nas áreas ou dispositivos reservados para esse fim, em caso de falhas; |  |  |  |
| 4.5.1.2 | Implementando a funcionalidade hot-spare com alocação dinâmica e automática no caso de defeito ou remoção de qualquer disco existente, independentemente da gaveta, slot, ou localização física no equipamento; |  |  |  |
| 4.5.1.3 | Será aceita funcionalidade similar ao hot-spare mesmo que não exista reserva física de uma mídia (disco), onde a capacidade de reserva seja no mínimo igual à das mídias (discos) do agrupamento/pool que este recurso estiver designado. |  |  |  |
| 4.5.2 | A solução deverá possui funcionalidade para replicação assíncrona de unidades lógicas com unidades controladoras semelhantes, garantindo a consistência entre os dados replicados. |  |  |  |
| 4.5.2.1 | A funcionalidade será destinada à expansão futura para o Datacenter de contingência. Caso essa funcionalidade exija licenciamento adicional, este não precisará ser fornecido, embora o seu atendimento precise ser comprovado. |  |  |  |
| 4.5.3 | Possuir no mínimo 02 (duas) fontes de alimentação internas que operem em 100-240 VAC (Volts em Corrente Alternada), na frequência de 60 Hz (sessenta), em circuitos elétricos distintos. |  |  |  |
| 4.5.4 | Na gaveta de discos, caso haja necessidade de fornecimento, a solução deverá possuir 2 (duas) fontes de alimentação internas independentes tipo hot-swappable, de forma que, em caso de falha de uma delas, a solução continue a funcionar sem disrupção no acesso aos dados armazenados. |  |  |  |
| 4.5.5 | A solução deverá permitir a atualização de softwares de forma não disruptiva, mantendo a solução disponível e sem perda de desempenho global, durante as operações de atualização. |  |  |  |
| 4.5.6 | A solução deverá possuir recurso de criptografia tipo data at rest, utilizando algoritmo AES-256, para os dados armazenados nos dispositivos flash. |  |  |  |
| 4.5.6.1 | Poderão ser utilizados elementos externos ao equipamento para gerenciamento da chave de criptografia. |  |  |  |
| 4.5.7 | A solução deverá possuir recurso de provisionamento virtual thin provisioning de LUNs. |  |  |  |
| 4.5.8 | A solução deverá implementar mecanismos de proteção entre volumes/LUNS (LUN masking), de forma que os mesmos sejam visíveis ou utilizáveis apenas pelos servidores para os quais estejam mapeados. |  |  |  |
| 4.5.9 | A solução deverá realizar snapshots e cópias point-in-time, criando cópias independentes a partir dos snapshots e permitindo operações de leitura e escrita nessa cópia, sem que os dados originais sejam afetados. |  |  |  |
| 4.5.10 | A solução deverá possuir capacidade de realizar a replicação assíncrona de dados entre equipamentos do mesmo fabricante e da mesma família de produto sem limites de distância e sem a utilização de recursos de processamento externos ao equipamento. |  |  |  |
| 4.5.10.1 | Independentemente do fabricante e da família, a solução ofertada deverá ser capaz de efetuar replicações entre equipamentos instalados no Datacenter do Coren-SP e equipamentos instalados em datacenters externos. |  |  |  |
| 4.5.11 | A solução deverá permitir acesso para compartilhamento de arquivos, utilizando os protocolos NFSv3 ou superior. |  |  |  |
| 4.5.12 | A solução deverá possuir as funcionalidades dos subitens abaixo: |  |  |  |
| 4.5.12.1 | Monitorar graficamente e armazenar estatísticas da capacidade e do desempenho do equipamento; |  |  |  |
| 4.5.12.2 | Possuir mecanismo automático de envio de informações de monitoramento ao fabricante por meio do protocolo SSH, HTTPS ou SMTP e/ou VPN (“Virtual Private Network”), para diagnóstico remoto em caso de erros/defeitos; |  |  |  |
| 4.5.12.3 | Possuir recursos para monitoramento, gerenciamento, administração e operação por meio de interface gráfica (GUI) e linha de comando (CLI); |  |  |  |
| 4.5.12.4 | A GUI deve ser baseada em HTML5 e com controle de acesso seguro (HTTPS); |  |  |  |
| 4.5.12.5 | A CLI deve possuir controle de acesso seguro (SSH); |  |  |  |
| 4.5.12.6 | Suportar perfis de acesso para atribuição a usuários nas modalidades “leitura e escrita” e “somente leitura”; |  |  |  |
| 4.5.12.7 | Integrar-se, para autenticação, ao Microsoft Active Directory; |  |  |  |
| 4.5.12.8 | Apresentar dashboard com gráficos de desempenho da solução; |  |  |  |
| 4.5.12.9 | Permitir definir áreas de acesso para os usuários, segmentadas em análise de performance, determinação de problemas, monitoração do uso e desempenho; |  |  |  |
| 4.5.12.10 | Possuir mecanismo de controle e análise de capacidade, inclusive preditiva, e configuração dos parâmetros físicos e lógicos de forma a minimizar o esforço administrativo de gerenciamento; |  |  |  |
| 4.5.13 | Possui mecanismo de envio de notificações de eventos críticos por meio dos protocolos SNMP. |  |  |  |
| 4.5.13.1 | Serão aceitos outros protocolos, desde que atendido o requisito de integração ao Zabbix; |  |  |  |
| 5.1 | Para acesso às unidades lógicas e compartilhamentos, a capacidade de transferência agregada de front-end não deverá ser inferior a 40Gbps, em interfaces Ethernet iSCSI, na velocidade mínima individual de no mínimo 10Gbps. As portas deverão: |  |  |  |
| 5.1.1 | Ser igualmente distribuídas nas controladoras de processamento; |  |  |  |
| 5.1.2 | Estar equipadas com transceivers ópticos (GBICs) SFP+; |  |  |  |
| 5.1.3 | Suportar o conector do tipo LC; |  |  |  |
| 5.1.4 | Acompanhar cabos ópticos suficientes para interligar todos os pontos fornecidos, com no mínimo 5 (cinco) metros de comprimento; |  |  |  |
| 5.1.5 | Para obter a capacidade agregada não deverá ser considerado o modo full-duplex, ou seja, o requisito deverá ser atingido somando-se as velocidades nominais da interface. |  |  |  |
| 5.2 | A solução deverá possuir, por controladora, uma interface Gigabit Ethernet exclusiva para conexões externas de gerenciamento; |  |  |  |
| 6.1 | Os discos integrantes da solução deverão ser discos do tipo flash; |  |  |  |
| 6.2 | A solução deverá possuir suporte para proteção de dados através de RAID que ofereça espelhamento e/ou técnicas de striping que utilizem dupla paridade para proteção de dados em discos independentes distribuídos no grupo RAID. |  |  |  |
| 6.2.1 | Caso o storage possua capacidade de realizar distribuição striping, será considerada como funcionalidade do RAID 0; |  |  |  |
| 6.3 | A solução deverá permitir o agrupamento, num mesmo RAID, de mídias acondicionadas em gavetas de expansão distintas, sem perda de desempenho; |  |  |  |
| 6.3.1 | Será admitido o agrupamento de forma automática pelo sistema. |  |  |  |
| 6.4 | A solução deverá suportar dispositivos flash SLC (Single Level Cell) ou MLC (Multi Level Cell), classificados em: |  |  |  |
| 6.4.1 | eMLC; ou |  |  |  |
| 6.4.2 | cMLC; ou |  |  |  |
| 6.4.3 | TLC (Triple Level Cell). |  |  |  |
| 6.5 | A solução deverá suportar deduplicação em linha a nível de bloco com no mínimo uma taxa de 2:1. |  |  |  |
| 6.5.1 | O recurso de deduplicação deverá ser executado em linha, ou seja, na entrada do dado. Não será aceito recurso de deduplicação pós gravação do dado. |  |  |  |
| 6.6 | A solução deverá suportar compressão ou compactação de dados; |  |  |  |
| 6.7 | A solução deverá suportar Provisionamento Thin ou Provisionamento Reduzido; |  |  |  |
| 7.1 | Os discos integrantes da solução deverão apresentar as seguintes características: |  |  |  |
| 7.1.1 | Ser discos do tipo flash: |  |  |  |
| 7.1.2 | Possuir capacidade individual de no mínimo 3TB por disco; |  |  |  |
| 7.1.2.1 | Os discos deverão ser todos iguais e com as mesmas características, incluindo o disco ou volume equivalente de spare. |  |  |  |
| 7.1.3 | A quantidade de discos a ser fornecida será de no mínimo 17 (dezessete) discos; |  |  |  |
| 7.1.4 | Volume bruto (considerando o volume do disco de spare) deverá ser de no mínimo 51TB; |  |  |  |
| 7.1.5 | Volume líquido (desconsiderando o volume do disco de spare e considerando agrupamentos de oito discos em RAID6) de no mínimo 36TB, conforme orientação constante no item 2 do anexo II; |  |  |  |
| 7.1.6 | Serão contabilizados para a volumetria apenas o espaço disponibilizado através da combinação de discos. |  |  |  |