ANEXO III – DEMONSTRAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 27/2019 - Processo Administrativo nº 2234/2018

| SWITCH CENTRAL (CORE) |
| --- |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 2.2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 2.2.1. | Ser estruturada de forma que contenha equipamentos que funcionem de forma unificada, similar a um chassi virtual ou um elemento único de rede |  |  |  |
| 2.2.2. | Cada equipamento deverá possuir no máximo 1 U de altura |  |  |  |
| 2.2.3. | Permitir a administração, configuração e atualização de todo o conjunto de equipamentos através de um único endereço IP, atuando como um único elemento lógico na rede |  |  |  |
| 2.2.4. | A Solução deverá funcionar normalmente, sem perda de funcionalidade, caso haja falha em um dos equipamentos integrantes |  |  |  |
| 2.2.5. | A interligação dos equipamentos integrantes da Solução deverão ser do tipo mesh ou empilhamento, onde todos se ligam a todos. Essa interligação deverá ser de, no mínimo, 10 Gbps |  |  |  |
| 2.2.6. | Ter capacidade de ser instalado em gabinete/rack padrão EIA 19’’ e kit completo de instalação. Os equipamentos ofertados deverão vir acompanhados de kit de fixação, acessórios e demais materiais necessários à sua instalação, configuração e operação |  |  |  |
| 2.2.7. | Fontes redundantes de alimentação interna ao equipamento, que opere na faixa de 100 Vac a 240 Vac, com chaveamento automático (conversão automática) e frequência de 50-60 Hz, operação em modo load-sharing e do tipo hot-swappable, na modalidade N+1, sendo N o número de fontes necessárias à operação estável do equipamento na configuração máxima. Na ocorrência de queda de uma das fontes, a(s) remanescente(s) deverá(ão) suportar toda carga do switch. Não serão aceitos equipamentos com transformadores adaptadores de tensão |  |  |  |
| 2.2.12. | Suportar arquitetura de comutação non-blocking sem oversubscription, salvo onde estiver expressamente autorizado nesta especificação |  |  |  |
| 2.2.13. | Suportar redundância de sistema de resfriamento/ventilação, com suporte a substituição do tipo hot-swap, podendo estar integrado ao sistema de alimentação |  |  |  |
| 2.2.16. | Suportar operação normal em temperaturas de 5ºC a 40ºC |  |  |  |
| 2.2.18. | Autonegociação e Auto MDI/MDIX em todas as portas Ethernet |  |  |  |
| 2.2.19. | Possuir MTBF de no mínimo 150.000 horas |  |  |  |
| 2.2.20. | Equipamento homologado pela ANATEL de acordo com a Resolução Nº 242 |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 2.3. CAPACIDADE E DESEMPENHO | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 2.3.1. | Capacidade de comutação individual (backplane) de cada equipamento que irá compor a Solução de Switch Central (Core) de no mínimo 1 Tpbs |  |  |  |
| 2.3.2. | Capacidade agregada de encaminhamento de pacotes IPv4/IPv6 de no mínimo 950 (novecentos e cinquenta) Mpps em hardware, non-blocking e full-duplex |  |  |  |
| 2.3.3. | Capacidade de armazenamento de no mínimo 64 (sessenta e quatro) mil endereços MAC |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 2.4. FUNCIONALIDADES | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 2.4.1. | Padrão IEEE 802.3x (Flow Control) |  |  |  |
| 2.4.2. | Padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree) |  |  |  |
| 2.4.3. | Padrão IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) |  |  |  |
| 2.4.4. | Padrão IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |  |  |  |
| 2.4.5. | Padrão IEEE 802.1p (QoS MAC level) |  |  |  |
| 2.4.6. | Padrão IEEE 802.1q (Vlan trunking) |  |  |  |
| 2.4.7. | Padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation) – LACP |  |  |  |
| 2.4.8. | Padrão IEEE 802.1x (Port Based Network Access Control) |  |  |  |
| 2.4.9. | Suportar espelhamento do tráfego de entrada e saída de múltiplas portas do switch em uma única porta |  |  |  |
| 2.4.10. | Suportar no mínimo 1 (uma) sessão simultânea de espelhamento de tráfego ou possuir mecanismos que permitam analisar 1 (um) fluxo de tráfego |  |  |  |
| 2.4.11. | Suportar Dual-mode VLANs, isto é, VLANs cujas portas podem trabalhar simultaneamente no modo “tagged” e “untagged” |  |  |  |
| 2.4.12. | Suportar atribuição dinâmica de VLAN através de: |  |  |  |
| 2.4.12.1. | Regras de atribuição dinâmica por RADIUS |  |  |  |
| 2.4.12.2. | Regras de atribuição dinâmica, definidas no próprio switch |  |  |  |
| 2.4.12.3. | VLANs tagged |  |  |  |
| 2.4.13. | Suportar controle do recebimento de BPDU (BPDU Guard) e Root Guard |  |  |  |
| 2.4.14. | Suportar entradas estáticas na tabela ARP |  |  |  |
| 2.4.15. | Suportar Roteamento inter-VLAN |  |  |  |
| 2.4.16. | Suportar VLAN baseada em porta |  |  |  |
| 2.4.17. | Suportar mecanismos de proteção contra ataques de rede que degradam o desempenho do switch, como exemplo tráfego broadcast (storm) e multicast |  |  |  |
| 2.4.18. | Suportar configuração de taxa máxima de Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido (storm control) |  |  |  |
| 2.4.19. | Suportar configuração de tempo de expiração (Aging) da tabela MAC |  |  |  |
| 2.4.20. | Suportar definição da expiração (Aging) de MAC por inatividade |  |  |  |
| 2.4.21. | Suportar DHCP Relay (IPv4 e IPv6) |  |  |  |
| 2.4.22. | Suportar DHCP snooping ou funcionalidade similar que permita o bloqueio de servidores DHCP não autorizados na rede |  |  |  |
| 2.4.23. | Suportar mecanismo de isolamento de comunicação entre interfaces da mesma VLAN ou domínio de broadcast |  |  |  |
| 2.4.24. | Suportar LLDP (Link Layer Discovery Protocol) de acordo com o padrão IEEE 802.1ab ou protocolo equivalente, inclusive de ativos de diferentes fabricantes |  |  |  |
| 2.4.25. | Suportar encaminhamento de Jumbo Frames (frames de no mínimo 9000 bytes) nas portas Gigabit Ethernet |  |  |  |
| 2.4.26. | Suportar a configuração de no mínimo 4000 VLANs IDs |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 2.5. INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 2.5.1. | Possuir portas SFP+ que permitam a utilização de conversores padrão SFP de 1Gbps Base-X e 10Gbps Base-X |  |  |  |
| 2.5.2. | Possuir portas UTP Gigabit Ethernet 1000Base-T com conector RJ45 |  |  |  |
| 2.5.3. | Suportar Gigabit Ethernet autosense e autonegociável, compatíveis com as seguintes interfaces definidas nos padrões LAN PHY IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z: 1000base-sx, 1000BASE-T, 1000base-lx |  |  |  |
| 2.5.4.1. | 48 (quarenta e oito) portas Gigabit Ethernet 1000Base-T autosense e autonegociável, com conectores RJ-45, segundo o padrão IEEE 802.3ab. As portas deverão ser compatíveis com Fast Ethernet 100BASE-TX no padrão IEEE 802.3u |  |  |  |
| 2.5.4.2. | 48 (quarenta e oito) portas SFP+ que suportem: 1Gbps Base-X SFP; 10Gbps Base-X SFP. |  |  |  |
| 2.5.8. | Todas as interfaces de 10 Gigabit Ethernet devem suportar a inserção de transceiver do tipo SFP+ ou SFP |  |  |  |
| 2.5.9.1. | Transceiver 10GBASE-SR – Implementar o padrão IEEE802.3ae compatível com 10GBASE-SR |  |  |  |
| 2.5.9.2. | Transceiver 10GBASE-LR – Implementar o padrão IEEE802.3ae compatível com 10GBASE-LR |  |  |  |
| 2.5.9.3. | Transceiver 1000BASE-SX – Implementar o padrão IEEE802.3z compatível com 1000BASE-SX |  |  |  |
| 2.5.9.4. | Transceiver 1000BASE-LX – Implementar o padrão IEEE802.3z compatível com 1000BASE-LX |  |  |  |
| 2.5.10.1. | 24 (vinte e quatro) dual-speed SFP+ optical transceivers, com suporte a fibra multimodo, com conector LC, nos padrões 1000Base-SX e 10GBase-SR |  |  |  |
| 2.5.10.2. | 24 (vinte e quatro) SFP optical transceivers, com suporte a fibra multimodo, com conector LC, nos padrões 1000Base-SX |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 2.6. IPV6 | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 2.6.1. | RFC 2460 (IPv6 Specification) |  |  |  |
| 2.6.2. | RFC 4861 (Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6) |  |  |  |
| 2.6.3. | RFC 4862 (IPv6 Stateless Address Autoconfiguration) |  |  |  |
| 2.6.4. | RFC 4443 (ICMPv6) |  |  |  |
| 2.6.5. | RFC 4291 (IPv6 Addressing Architecture) |  |  |  |
| 2.6.6. | Formato de endereçamento IPv6 Global Unicast |  |  |  |
| 2.6.7. | RFC 2464 (Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks) |  |  |  |
| 2.6.8. | Suportar configuração em pilha dupla (IPv4 e IPv6 simultaneamente) |  |  |  |
| 2.6.9. | Suportar túneis de pacotes IPv6 em IPv4 |  |  |  |
| 2.6.10. | Suportar Resolução de endereços IPv4 e IPv6 via consulta DNS para hostnames atribuídos aos ativos de rede |  |  |  |
| 2.6.11. | Suportar tradução de endereços IPv6 para um correspondente em IPv4 e vice versa |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 2.7. ROTEAMENTO | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 2.7.1. | Configuração de rotas estáticas |  |  |  |
| 2.7.2. | Redistribuição de rotas entre diferentes protocolos |  |  |  |
| 2.7.3. | Geração de logs dos protocolos |  |  |  |
| 2.7.4. | RFC 2453 (RIPv2) e RFC 2080 (RIPng) |  |  |  |
| 2.7.5. | Multicast IPv4: |  |  |  |
| 2.7.5.1. | A Solução deve suportar roteamento de tráfego de multicast através dos protocolos DVMRP ou PIM-SM e PIM-DM |  |  |  |
| 2.7.6. | Multicast IPv6: |  |  |  |
| 2.7.6.1. | RFC 2710 (Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6) |  |  |  |
| 2.7.6.2. | RFC 3810 (Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6) |  |  |  |
| 2.7.7. | Suportar a RFC 5798 (Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Version 3 for IPv4 and IPv6) ou funcionalidade similar |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 2.8. QUALIDADE DE SERVIÇO | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 2.8.1. | Suportar priorização de tráfego (QoS) por tipo de protocolo e por serviços da pilha TCP/IP |  |  |  |
| 2.8.2. | Suportar a RFC 2474 (Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers), bem como: |  |  |  |
| 2.8.2.1. | Suportar RFC 2475 (An Architecture for Differentiated Services) |  |  |  |
| 2.8.2.2. | Suportar RFC 2597 (DiffServ Assured Forwarding (AF)) |  |  |  |
| 2.8.2.3. | Suportar protocolos de gerenciamento de filas e controle de congestionamento ou funcionalidades a seguir: |  |  |  |
| a) | IEEE 802.3x Flow Control (FC) |  |  |  |
| b) | WRED Profile to control packet drop characteristics for different traffic loss priorities |  |  |  |
| 2.8.3. | Suportar Policy Based Routing |  |  |  |
| 2.8.4. | Suportar funcionalidades de controle e limitação de tráfego por classe de serviço |  |  |  |
| 2.8.5. | Suportar classificação e marcação de pacotes baseada em endereço de origem e endereço de destino |  |  |  |
| 2.8.6. | Suportar classificação e marcação de pacotes baseada em porta de origem e porta de destino |  |  |  |
| 2.8.7. | Suportar classificação e marcação de pacotes baseada em marcação DSCP |  |  |  |
| 2.8.8. | Suportar classificação e marcação de pacotes baseada em CoS (“Class of Service” – nível 2) |  |  |  |
| 2.8.9. | Suportar funcionalidades que permitam o mapeamento do tráfego via lista de controle |  |  |  |
| 2.8.10. | Suportar aplicação de políticas de QoS em todas as portas físicas do equipamento |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 2.9. SEGURANÇA | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 2.9.1. | Suportar definição de grupos de usuários, com diferentes níveis de acesso |  |  |  |
| 2.9.2. | Suportar controle de acesso por porta segundo o padrão IEEE 802.1x e baseado em MAC, com configuração dinâmica da VLAN do usuário autenticado |  |  |  |
| 2.9.3. | Suportar limitação de endereços MAC por porta. Os endereços MAC podem ser aprendidos automaticamente ou configurados manualmente |  |  |  |
| 2.9.4. | Suportar filtros de controle de acesso camada 2 (MAC) |  |  |  |
| 2.9.5. | Suportar listas de controle de acesso (ACLs), ou funcionalidade similar, baseadas em endereços MAC de origem e destino, endereços IP de origem e destino, portas TCP e UDP |  |  |  |
| 2.9.6. | Suportar listas de acesso para o tráfego camada 3 e camada 4 de entrada e saída |  |  |  |
| 2.9.7. | Suportar contadores para as listas de acesso |  |  |  |
| 2.9.8. | Suportar TACACS+ ou similar. O similar deve funcionar minimamente sobre TCP e ainda tratar os processos de Autenticação e autorização em separado |  |  |  |
| 2.9.9. | Suportar a RFC 2865 (Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)) |  |  |  |
| 2.9.10. | Suportar a RFC 2866 (RADIUS Accounting) |  |  |  |
| 2.9.11. | Suportar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com garantia de entrega |  |  |  |
| 2.9.12. | Suportar autenticação mútua (two-way party authentication ) entre o servidor e o cliente AAA |  |  |  |
| 2.9.13. | Suportar recursos contra ataques do tipo Denial of Service e suas variações |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 2.10. GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 2.10.1. | Possuir porta de console para ligação direta e através de interface serial padrão RS-232 (com conector DB-9 ou RJ-45) ou USB para acesso à interface de linha de comando. Deverá ser fornecido cabo de console compatível com a porta de console do equipamento. Se o acesso à console for por meio de interface serial o cabo de console ser entregue com adaptador USB x serial |  |  |  |
| 2.10.2. | Suportar a configuração com um único endereço IP para gerência e administração |  |  |  |
| 2.10.3. | Suportar os seguintes protocolos e funcionalidades de gerenciamento: |  |  |  |
| 2.10.3.1. | Secure Shell (SSHv2) |  |  |  |
| 2.10.3.2. | SSH v2 server |  |  |  |
| 2.10.3.3. | SNMPv2c e SNMPv3, com autenticação e/ou criptografia |  |  |  |
| 2.10.3.4. | CLI (Command Line Interface) |  |  |  |
| 2.10.3.5. | Syslog Local e Remoto, com capacidade de armazenamento de no mínimo 1000 mensagens locais |  |  |  |
| 2.10.3.6. | Múltiplos servidores Syslog remotos; cópia de arquivos de configuração e imagens de firmware usando no mínimo um dos seguintes protocolos: TFTP, FTP, SFTP ou SCP |  |  |  |
| 2.10.4. | Suportar Network Time Protocol ou SNTP Simple Network Time Protocol |  |  |  |
| 2.10.5. | Realizar monitoração de fluxos IPv4 e IPv6 |  |  |  |
| 2.10.6. | Realizar exportação de fluxos de tráfego com uma amostragem mínima de 1:1000 para todas as interfaces de serviço e proporcional à capacidade do sistema |  |  |  |
| 2.10.7.1. | De tráfego de interfaces de acesso físicas e lógicas |  |  |  |
| 2.10.7.2. | De uso de CPU do processador, line card ou do recurso de hardware que trata os pacotes |  |  |  |
| 2.10.7.3. | De uso de memória do processador, line card ou do recurso de hardware que trata os pacotes |  |  |  |
| 2.10.8.1. | Suportar monitoração via SNMP: De tráfego, erros e perdas de pacotes nas interfaces de acesso físicas e lógicas no tráfego de entrada e saída |  |  |  |
| 2.10.8.2. | Suportar monitoração via SNMP: De uso de CPU do processador, line card ou do recurso de hardware que trata os pacotes |  |  |  |
| 2.10.8.3. | De uso de memória do processador, line card ou do recurso de hardware que trata os pacotes |  |  |  |
| 2.10.9. | Suportar exportação de informações e configurações |  |  |  |
| 2.10.10. | Suportar o envio de traps para alarmes e eventos do Sistema |  |  |  |
| 2.10.11. | Suportar aplicação de atualizações no sistema, em serviço |  |  |  |
| 2.10.12. | Suportar endereço IP para gerência fora de banda |  |  |  |
| 2.10.14. | Suportar comandos de depuração |  |  |  |
| 2.10.15. | Ser compatível com MIB II |  |  |  |
| 2.10.16. | Suportar ferramentas de coleta de informações de tráfego IP como NetFlow ou sFlow ou IPFIX |  |  |  |
| 2.10.17. | Suportar o armazenamento de múltiplas imagens de firmware. A atualização da imagem deverá ser realizada por intermédio de download de servidor de rede |  |  |  |
| 2.10.17.1. | O equipamento deverá implementar no mínimo 2 (duas) imagens, de modo a proporcionar ao administrador a opção de configuração e boot por uma destas |  |  |  |
| 2.10.18. | Suportar gerenciamento por meio dos recursos: Acessos HTTP e/ou HTTPs, Command Line (mínimo SSHv2 e telnet) e Command Line (console com conector RJ-45 ou USB ou RS-232). Suportar gerenciamento e configuração in-band por meio de navegador HTTP ou HTTPS, SSHv2 ou superior; de no mínimo 2 (duas) conexões simultâneas, e out-of-band por meio de linha de comando e porta console com conector RJ-45 ou USB ou RS-232 |  |  |  |
| 2.10.19. | Suportar contadores de quadros recebidos, transmitidos, descartados e com erros para todas as interfaces, incluindo as de 10 Gigabit Ethernet |  |  |  |
| SWITCH DE ACESSO (BORDA) |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 3.2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 3.2.1. | Cada equipamento ofertado deverá possuir no máximo 1 U de altura |  |  |  |
| 3.2.2.1. | A Solução deve permitir a administração, configuração e atualização do conjunto de equipamentos interligados através de um único endereço IP, atuando como um único elemento lógico na rede |  |  |  |
| 3.2.2.2. | A Solução deverá funcionar normalmente, sem perda de funcionalidade, caso haja falha em um dos equipamentos integrantes |  |  |  |
| b) | O recurso de agregação de link será realizada com o Switch Central (Core) de modo a não haver penalização da interface de comunicação por reconhecimento de loop na rede, recurso conhecido como spanning tree |  |  |  |
| c) | Deverá permitir a agregação de link entre interfaces de comunicação de membros diferentes do agrupamento de equipamentos de comunicação |  |  |  |
| 3.2.2.5. | Ter capacidade de ser instalado em gabinete padrão EIA 19’’ e kit completo de instalação. Os equipamentos ofertados deverão vir acompanhados de kit de fixação, acessórios e demais materiais necessários à sua instalação, configuração e operação |  |  |  |
| 3.2.2.6. | Deverá possuir fonte de alimentação interna ao equipamento, que opere na faixa de 100 Vac a 240 Vac, com chaveamento automático (conversão automática) e frequência de 50-60 Hz |  |  |  |
| 3.2.2.13. | Suportar operação normal em temperaturas de 5ºC a 40ºC |  |  |  |
| 3.2.2.15. | Possuir MTBF de no mínimo 150.000 horas |  |  |  |
| 3.2.2.16. | O equipamento ofertado deverá estar homologado pela ANATEL de acordo com a Resolução Nº 242 |  |  |  |
| 3.2.2.17. | Por questões de cumprimento de compatibilidade e funcionamento, inclusive no gerenciamento centralizado através de ferramenta única, os equipamentos fornecidos deverão ser da mesma marca que os equipamentos que comporão o Switch Central (Core) especificado no ITEM 1 – SWITCH CENTRAL (CORE) |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 3.3. CAPACIDADE E DESEMPENHO | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 3.3.1. | Suportar agregação de links segundo o padrão IEEE 802.3ad |  |  |  |
| 3.3.2. | Possuir capacidade de vazão (throughput) de no mínimo 176 Gbps |  |  |  |
| 3.3.3. | Possuir capacidade de comutação de no mínimo 80 Mpps |  |  |  |
| 3.3.4. | Suportar encaminhamento de Jumbo Frames (frames de no mínimo 9000 bytes) nas portas Gigabit Ethernet |  |  |  |
| 3.3.5. | Tabela de endereços MAC com capacidade para no mínimo 16.000 endereços MAC |  |  |  |
| 3.3.6. | Implementar Power over Ethernet Plus (PoE-Plus) segundo o padrão IEEE 802.3at em todas as portas, com no mínimo 15,4W de potência disponível na saída para cada dispositivo PoE (PD), devendo esta tensão mínima ser mantida mesmo no caso de todas as portas estarem sendo usadas simultaneamente: |  |  |  |
| 3.3.6.1. | A alimentação energética do switch deverá ser suficiente para alimentar na capacidade total do equipamento, em todas as portas de comunicação (exceto aquelas desenhadas para interligação com outros equipamentos centrais de comunicação de dados, como portas de uplink), inclusive com o uso de dispositivos alimentados energéticamente através de PoE |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 3.4. FUNCIONALIDADES | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 3.4.1. | IEEE 802.1p |  |  |  |
| 3.4.2. | IEEE 802.1Q (VLANs) |  |  |  |
| 3.4.3. | IEEE 802.1D (STP) |  |  |  |
| 3.4.4. | IEEE 802.1s (MST) |  |  |  |
| 3.4.5. | IEEE 802.1w (RSTP) |  |  |  |
| 3.4.6. | IEEE 802.3ad (LACP) |  |  |  |
| 3.4.7. | IEEE 802.3x (Flow Control) |  |  |  |
| 3.4.8. | IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet 1000Base-T) |  |  |  |
| 3.4.9. | Padrão IEEE 802.1x (Port Based Network Access Control) |  |  |  |
| 3.4.10. | IEEE 802.3at (PoE+) |  |  |  |
| 3.4.11. | Possuir no mínimo 4 filas para priorização de tráfego por porta |  |  |  |
| 3.4.12. | Implementar os protocolos 802.1p e 802.3x |  |  |  |
| 3.4.13. | Implementar IGMP snooping (v1, v2 e v3) |  |  |  |
| 3.4.14. | Implementar MLD Snooping (v1 e v2) |  |  |  |
| 3.4.15. | Implementar controle de broadcast, Multicast e Unicast permitindo fixar o limite máximo destes tipos de tráfego por porta |  |  |  |
| 3.4.16. | Possuir fonte de alimentação que suporte variação de tensão de entrada de 100v-120v/200v-240v e variação de frequência de 50 a 60Hz |  |  |  |
| 3.4.17. | Suportar os protocolos Spanning Tree (IEEE 802.1d) e Rapid Spanning Tree 802.1w (RSTP) |  |  |  |
| 3.4.18. | Suportar o protocolos Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s) |  |  |  |
| 3.4.19. | Suportar no mínimo 256 entradas na tabela ARP |  |  |  |
| 3.4.20. | Suportar VLAN baseada em porta |  |  |  |
| 3.4.21. | Suportar a configuração de no mínimo 4000 VLANs ids |  |  |  |
| 3.4.22. | Implementar VLANs segundo o protocolo IEEE 802.1Q |  |  |  |
| 3.4.23. | Implementar alocação dinâmica de VLANs através de regras de endereço MAC, protocolos de rede, 802.1x, etc |  |  |  |
| 3.4.24 | Suportar DHCP Relay (IPv4 e IPv6) |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 3.5. INTERFACES DE COMUNICAÇÃO | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 3.5.1. | Possuir no mínimo 48 portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseTX com conectores RJ45, de forma a suportar autonegociação de velocidade, modo duplex e MDI/MDIX |  |  |  |
| 3.5.2. | Possuir no mínimo 2 portas SFP ou SFP+ que permitam a utilização de conversores padrão SFP de 1Gbps Base-X ou SFP+ que permitam a utilização de conversores padrão 10Gbps Base-X |  |  |  |
| 3.5.3.1. | As portas SFP ou SFP+ deverão suportar agregação das portas de uplink de diferentes equipamentos participantes da interligação do com o Switch Central (Core) |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 3.6. IPV6 | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 3.6.1. | Suportar a RFC 2460 (IPv6 Specification) |  |  |  |
| 3.6.2. | Suportar a RFC 4861 (Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6) |  |  |  |
| 3.6.3. | Suportar a RFC 4862 (IPv6 Stateless Address Autoconfiguration) |  |  |  |
| 3.6.4. | Suportar a RFC 4443 (ICMPv6) |  |  |  |
| 3.6.5. | Suportar a RFC 4291 (IPv6 Addressing Architecture) |  |  |  |
| 3.6.6. | Formato de endereçamento IPv6 Global Unicast |  |  |  |
| 3.6.7. | Suportar a RFC 2464 (Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks) |  |  |  |
| 3.6.8. | Suportar configuração em pilha dupla (IPv4 e IPv6 simultaneamente) |  |  |  |
| 3.6.9. | Suportar Resolução de endereços IPv4 e IPv6 |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 3.7. ROTEAMENTO | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 3.7.1. | Suportar Roteamento inter-VLAN |  |  |  |
| 3.7.2. | Suportar a configuração de rotas estáticas IPv4 e IPv6 |  |  |  |
| 3.7.3. | Suportar a RFC 2453 (RIPv2) e RFC 2080 (RIPng) |  |  |  |
| 3.7.4. | Suportar geração de logs dos protocolos |  |  |  |
| 3.7.5. | Suportar Multicast IPv4 |  |  |  |
| 3.7.6. | Suportar Multicas IPv6 | [...] |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 3.8. QUALIDADE DE SERVIÇO | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 3.8.1. | Suportar priorização de tráfego (QoS) por tipo de protocolo e por serviços da pilha TCP/IP |  |  |  |
| 3.8.2. | Suportar Policy Based Routing |  |  |  |
| 3.8.3. | Suportar funcionalidades de controle e limitação de tráfego por classe de serviço |  |  |  |
| 3.8.4. | Suportar classificação e marcação de pacotes baseada em endereço de origem e endereço de destino |  |  |  |
| 3.8.5. | Suportar classificação e marcação de pacotes baseada em porta de origem e porta de destino |  |  |  |
| 3.8.6. | Suportar classificação e marcação de pacotes baseada em marcação DSCP |  |  |  |
| 3.8.7. | Suportar classificação e marcação de pacotes baseada em CoS (“Class of Service” – nível 2) |  |  |  |
| 3.8.8. | Suportar funcionalidades que permitam o mapeamento do tráfego via lista de controle |  |  |  |
| 3.8.9. | Suportar aplicação de políticas de QoS em todas as portas físicas do equipamento |  |  |  |
| 3.8.10. | Suportar filas de prioridade para o tráfego unicast e multicast na capacidade de comutação exigida |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 3.9. SEGURANÇA | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 3.9.1. | Suportar GVRP ou similar (a similaridade deverá ser demonstrada através da apresentação de referência de que o protocolo executa configuração automática de VLANs em seus Switches, nos moldes do protocolo MVRP ou GVRP) |  |  |  |
| 3.9.2. | Implementar autenticação de usuários para acesso às interfaces de configuração WEB e CLI através de servidor RADIUS |  |  |  |
| 3.9.3. | Suportar DHCP snooping ou funcionalidade similar que permita o bloqueio de servidores DHCP não autorizados na rede |  |  |  |
| 3.9.4. | Suportar mecanismo de isolamento de comunicação entre interfaces da mesma VLAN ou domínio de broadcast |  |  |  |
| 3.9.5. | Suportar mecanismos de proteção contra ataques de rede que degradam o desempenho do switch, como exemplo tráfego broadcast (storm) e multicast |  |  |  |
| 3.9.6. | Suportar controle de acesso por porta segundo o padrão IEEE 802.1x ou baseado em MAC, com configuração dinâmica da VLAN do usuário autenticado |  |  |  |
| 3.9.7. | Suportar limitação de endereços MAC por porta. Os endereços MAC podem ser aprendidos automaticamente ou configurados manualmente |  |  |  |
| 3.9.8. | Suportar filtros de controle de acesso camada 2 (MAC) |  |  |  |
| 3.9.9. | Suportar listas de controle de acesso (ACLs), ou funcionalidade similar, baseadas em endereços MAC de origem e destino, endereços IP de origem e destino, portas TCP e UDP |  |  |  |
| 3.9.10. | Suportar listas de acesso para o tráfego camada 3 e camada 4 de entrada e saída |  |  |  |
| 3.9.11. | Suportar a criação de listas de acesso baseadas em endereços IP para limitar o acesso ao elemento de rede via Telnet ou SSH, possibilitando a definição dos endereços IP de origem das respectivas sessões |  |  |  |
| 3.9.12. | Suportar a RFC 2865 (Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)) |  |  |  |
| 3.9.13. | Suportar a RFC 2866 (RADIUS Accounting) |  |  |  |
| 3.9.14. | Suportar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com garantia de entrega |  |  |  |
| 3.9.15. | Suportar autenticação mútua (two-way party authentication) entre o servidor e o cliente AAA |  |  |  |
| 3.9.16. | Suportar recursos contra ataques do tipo Denial of Service e suas variações |  |  |  |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 3.10. GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 3.10.1. | Suportar gerenciamento SNMP v2/v2c ou v3 |  |  |  |
| 3.10.2. | Suportar gerenciamento RMON implementando no mínimo 4 grupos |  |  |  |
| 3.10.3. | Implementar espelhamento de tráfego de forma que o tráfego de uma porta possa ser espelhado em outra para fins de monitoramento |  |  |  |
| 3.10.4. | Possuir porta de console para ligação direta e através de interface serial padrão RS-232 (com conector DB-9 ou RJ-45) ou USB para acesso à interface de linha de comando. Deverá ser fornecido cabo de console compatível com a porta de console do equipamento. Se o acesso à console for por meio de interface serial o cabo de console deve ser entregue com adaptador USB x serial |  |  |  |
| 3.10.5. | Suportar configuração através de TELNET e SSH |  |  |  |
| 3.10.6. | Suportar gerenciamento via interface web (HTTP e HTTPS) |  |  |  |
| 3.10.7. | Suportar Network Time Protocol ou SNTP Simple Network Time Protocol |  |  |  |
| 3.10.8. | Caso o equipamento possua funcionalidade de acesso por Telnet ou via HTTP, o equipamento deverá suportar a desabilitação das mesmas, através de configuração, sem prejuízo às demais funcionalidades do mesmo |  |  |  |
| 3.10.9. | Suportar comandos de depuração |  |  |  |
| 3.10.10. | Suportar ferramentas de coleta de informações de tráfego IP como NetFlow ou sFlow (RFC 3176). A ativação dessa ferramenta não poderá prejudicar o desempenho do switch |  |  |  |
| 3.10.11. | Suportar o armazenamento de múltiplas imagens de firmware. A atualização da imagem deverá ser realizada por intermédio de download de servidor de rede |  |  |  |
| 3.10.12. | O equipamento deverá implementar no mínimo 2 imagens, de modo a proporcionar ao administrador a opção de configuração e boot por uma destas. Nota: Por imagem entende-se software, firmware ou arquivo capaz de inicializar o equipamento |  |  |  |
| 3.10.14. | Suportar gerenciamento por meio dos seguintes recursos: Acessos HTTP e/ou HTTPs, linha de comando (mínimo SSHv2 e telnet) e linha de comando via console com conector RJ-45 ou USB ou RS-232. Suportar gerenciamento e configuração in-band por meio de navegador HTTP ou HTTPS, SSHv2 ou superior; de no mínimo 2 (duas) conexões simultâneas. Desejável suportar gerenciamento out-of-band por meio de linha de comando e porta console com conector RJ-45 ou USB ou RS-232 |  |  |  |
| 3.10.15. | Permitir que as configurações de endereço IPv4, IPv6 e ACL sejam realizadas a partir da interface WEB ou a partir da linha de comando |  |  |  |
| 3.10.16 | Implementar FTP ou TFTP |  |  |  |
| 3.10.18. | Ter a capacidade de receber informações de configuração de sua interface de gerenciamento a partir de um servidor DHCP (Dhcp client) |  |  |  |
| FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE REDE UNIFICADO |
| TÓPICO DE REFERÊNCIA (cf. Anexo II) | 4. GERENCIAMENTO E CONFIGURAÇÃO | DOCUMENTO (Fonte da informação) | PÁG. | COMPROVAÇÃO TÉCNICA |
| 4.1.5. | A Solução de gerenciamento de rede ofertada poderá ser fornecida na forma virtualizada do tipo virtual appliances, em equipamentos appliances específicos para este fim ou em software compatível em plataforma compatível com *unix like ou Windows Server 2008 R2 ou superior |  |  |  |
| 4.1.9. | Deverá permitir gerenciar todos os equipamentos de rede LAN descritos neste documento – switches |  |  |  |
| 4.1.10. | Por questões de compatibilidade e operação eficiente do sistema, o software ofertado deverá ser do mesmo fabricante dos equipamentos que formam toda Solução de rede LAN |  |  |  |
| 4.1.12. | O software de gerência deve permitir acesso através dos browsers (navegadores) Internet Explorer, Chrome e Firefox, em suas versões mais atuais, via HTTP ou HTTPS; |  |  |  |
| 4.1.15.1. | Gerenciar VLANs possibilitando a sua criação, edição e exclusão |  |  |  |
| 4.1.15.2. | Possibilitar a configuração de regras para controle de acesso e privilégio dos administradores da rede |  |  |  |
| 4.1.16. | Fornecer relatórios e inventários de hardware e sistema dos switches |  |  |  |
| 4.1.20. | Permitir a geração de relatórios de forma imediata ou programada, com a possibilidade de exportar os relatórios em arquivos do tipo CSV (formato separado por vírgulas) |  |  |  |